## Slide 1: I Dispositivi di protezione individuale

## Slide 2: I dispositivi di protezione individuale
I lavoratori debbono usare con cura i mezzi di protezione individuali e collettivi messi loro a disposizione dal datore di lavoro.
I preposti devono disporre ed esigere che i singoli lavoratori usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione.

## Slide 3: I dispositivi di protezione individuale
Ricoprono un ruolo importante nella prevenzione degli infortuni e
delle malattie professionali.
Il ruolo di cui sopra è ribadito dall’art.6 del DPR547/55
(il lavoratore ha l’obbligo di usare i DPI) e dell’art. 4 (il preposto
ha l’obbligo di esigere che i lavoratori usino i DPI)
.
I mezzi di protezione devono essere mantenuti puliti ed in buono
stato di conservazione.
Prima dell’inizio o della ripresa dei lavori è necessario verificare
che iDPI in dotazione siano efficienti e che siano adatti all’attività
da svolgere

## Slide 4: I più comuni dispositivi di protezione individuale sono:
Imbracature di sicurezza
Guanti
Elmetto
Occhiali
Grembiuli
Calzature di sicurezza
Maschere di protezione
delle vie respiratorie
Visiere e schermi

## Slide 5: I dispositivi di protezione individuale
Istruire l’operatore sull’uso dei dispositivi
Sensibilizzare l’operatore sul rischio che corre non utilizzando il dispositivo
Le misure che la legge prevede nel non utilizzo dei dispositivi e le responsabilità dell’operatore
Far firmare il documento predisposto per la consegna dei dispositivi di protezione
Azioni da attivare alla consegna dei dispositivi

## Slide 6: PROTEZIONE DEL CAPO
E’ obbligatorio indossare l’elmetto ovunque esista pericolo di offesa al capo (caduta materiali, urto contro ostacoli, contatto con elementi pericolosi).
E’ consigliabile fare uso continuativo dell’elmetto là dove si hanno dubbi sull’esistenza di situazioni di pericolo di lesioni al capo.
Affinchè l’elmetto abbia la massima efficacia protettiva occorre: 1) Controllare l’integrità dell’involucro esterno, della bardatura interna e la corretta regolazione.
2) Assicurarlo con il sottogola.
3) Tenerlo pulito (non usare solventi o altre sostanze ch epotrebbero indebolire la calotta,bensì usare acqua e sapone)

## Slide 7: PROTEZIONE DEGLI OCCHI
I mezzi di protezione (occhiali,visiere ,ecc.) devono essere impiegati da tutti coloro che sono esposti al pericolo di offesa agli occhi.
In funzione della natura del rischio bisogna scegliere il più adatto, cioè:
1) Occhiali con protezione laterale o mascherina, contro gli urti di piccoli oggetti, schegge, trucioli, polvere.
2) Schermo od occhiali con vetri inattinici di appropriata intensità per la protezione contro le radiazioni emesse durante i lavori di saldatura, taglio e metallizazione.
3) Visiera contro le proiezioni di materiale fuso, prodotti chimici, ceneri o fiammate e per la protezione di energia radiante dovuta a cortocircuiti.

## Slide 8: PROTEZIONE DELLE MANI
Nelle lavorazioni che presentano pericolo di lesioni alle mani i lavoratori devono usare GUANTI o altri mezzi di protezione con caratteristiche adeguate i funzione del rischio dal quale si devono proteggere: 1) Guanti in cuoio o similari: contro abrasioni, punture e tagli. 2) Guanti isolanti: contro il rischio di elettrocuzione. 3) Guanti con caratteristiche appropriate alla sostanza manipolata: contro agenti chimici 4) Guanti in cuoio o materiale ignifugo: contro ustioni.

## Slide 9: PROTEZIONE DEI PIEDI
Le calzature di sicurezza vanno utilizzate quando c’è il rischio di caduta di oggetti sui piedi, scivolamento, perforazione della suola, punture, distorsioni, ecc. Non devono essere sul luogo di lavoro calzature non adatte come: sandali, mocassini, scarpe da ginnastica, ecc. Là dove esista pericolo di schiacciamento ai piedi (magazzini, officine, cantieri,ecc.) vanno utilizzate calzature con puntale antischiacciamento eventualmente a sfilo rapido.

## Slide 10: PROTEZIONE DEL CORPO
Nelle normali condizioni di lavoro,quando non esistono rischi particolari, la protezione del corpo è affidata al vestiario in dotazione, che per la sue caratteristiche offre un discreto riparo contro la proiezione di piccole schegge e difende da eventuali abrasioni dovute ad urti o sfregamenti. Qualora sia necessario proteggere il corpo contro rischi particolari devono essere usati idonei mezzi di difesa come ad esempio: grembiuli, pettorali, gambali, ecc.

## Slide 11: I dispositivi di protezione individuale
Il datore di lavoro fornisce i mezzi individuali di protezione dell’udito a tutti i lavoratori la cui esposizione quotidiana personale può verosimilmente superare 85 dB(A)
I lavoratori sono obbligati all’uso dei mezzi audioprotettivi quando la loro esposizione personale supera i 90 dB(A).
I lavoratori o i loro rappresentanti sono consultati per la scelta dei modelli
I mezzi personali devono essere adattati ai singoli lavoratori tenendo conto del loro stato di salute, delle condizioni in cui operano e della sicurezza sul lavoro
Il protettore può ritenersi adeguato quando, correttamente usato, mantiene un livello di rischio uguale o inferiore a quello derivante da un’esposizione quotidiana personale di 80 dB(A)
I dispositivi di protezione dell’udito: DLgs 277/91

## Slide 12: Variabili che influenzano l’utilizzo del protettore
Livello di esposizione quotidiano personale -LEP, D
  <80 dB(A) Non necessari
  80-85 dB(A) Inserti o cuffie Nei casi indicati dal Medico Competente
  86-90 dB(A) Inserti o cuffie Consigliati
  >90 dB(A) Inserti o cuffie Obbligatori per legge
Caratteristiche psico-fisiche del soggetto da proteggere
Compiti lavorativi
  esposizione a rumore continuata
  esposizione a rumore non continuata
  necessità di usare occhiali, maschera, elmetti, berretti, cappelli ecc.
  ecc..

## Slide 13: Fattori che determinano una caduta di efficacia dei protettori uditivi
Errori nel posizionamento
Scarsità di manutenzione
Manomissione deliberata
Riduzione del tempo effettivo di utilizzazione durante il turno di lavoro
Ecc..

## Slide 14: PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
I lavoratori esposti a specifici rischi di inalazione pericolose di gas, polveri o fumi nocivi devono avere a disposizione maschere respiratorie o altri dispositivi idonei, da conservarsi in luogo adatto, facilmente accessibile e noto al personale.
Per la protezione delle vie respiratorie vengono impiegati normalmente i mezzi protettivi di seguito elencati.

## Slide 15: PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
MASCHERE PER POLVERI NON NOCIVE
Leggerissima, efficace contro polveri di marmo, gesso, ossidi di titano, steatite, lana di roccia, legno, detersivi, fibre tessili, spezie, sale, mangimi, cereali, ecc.
Alcuni settori di impiego:
Agricoltura: aratura, manipolazione cereali, allevamenti.
Edilizia: costruzione e demolizione di edifici, falegnamerie.
Industria: tessile, alimentare, cartaria, chimica, farmaceutica.

## Slide 16: PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
RESPIRATORE PER POLVERI NOCIVE
Protegge contro polveri che possono causare malattie polmonari come silicosi, antracosi, siderosi. In particolare contro polveri di carbone, silice, cotone, minerali di ferro, grafite, caolino, zinco, alluminio.
Alcuni settori di impiego:
Industria del cemento, vetro, ceramica, acciaio, chimica, tessile, mineraria, meccanica, farmaceutica.

## Slide 17: PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
RESPIRATORE PER POLVERI NOCIVE E TOSSICHE
Protegge contro polveri nocive come alluminio, amianto, bauxite, carbone, silice, ferro e contro polveri tossiche come manganese, piombo e cromo. Trattato con agenti ritardanti l’infiammabilità.
Alcuni settori di impiego:
Industria mineraria, acciaierie, fonderie, meccanica, farmaceutica.

## Slide 18
PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
MASCHERE O SEMIMASCHERE A FILTRO
Proteggono contro determinate sostanze, la cui concentrazione non deve però superare certi limiti. Possono essere impiegate solo se è presente una quantità di ossigeno sufficiente a permettere la respirazione (almeno il 17% in volume). Possono essere usate, senza cambiare filtro, per un tempo limitato, in quanto il filtro stesso viene saturato. Il tipo di filtro da usare va scelto in funzione degli agenti dai quali ci si deve proteggere.
Nell’utilizzazione è necessario controllare che:
1) non siano scaduti
2) la confezione non risulti alterata
Al termine dell’uso va chiuso il tappo per consentire successive utilizzazioni. In caso di dubbio sull’efficienza, il filtro va sostituito

## Slide 19
PROTEZIONI PER LAVORI SU INSTALLAZIONI ELETTRICHE
Le protezioni particolari da adottare in caso di lavori, operazioni o manovre su installazioni elettriche, qualora esista il rischio elettrico comprendono secondo i casi:
1) elmetto - visiera
2) guanti isolanti
3) calzature isolanti (tronchetti, sovrascarpe, ecc.)
4) vestiario di dotazione
Le caratteristiche dielettriche dei guanti isolanti dipendono dalla loro integrità; è necessario pertanto verificarli prima dell’uso, eliminando quelli che presentano tagli, fori o lacerazioni. Devono essere conservati con cura riponendoli nell’apposita custodia.

## Slide 20
I lavoratori che sono esposti ai pericoli di caduta dall’alto o entro vani o che devono prestare la loro opera entro pozzi, cisterne e simili, in condizioni di pericolo, devono essere provvisti di adatte cinture di sicurezza.
La cintura di sicurezza, costituita da fascia addominale e funi di trattenuta, serve per trattenere l’operatore al livello del lavoro e come protezione durante la salita sui pali. Essa non deve consentire cadute libere superiori a 0,70 m.
PROTEZIONE CONTRO LA CADUTA

## Slide 21
PROTEZIONE CONTRO LA CADUTA
La cintura di sicurezza costituita da fascia addominale, bretelle, cosciali e funi di trattenuta, detta anche imbracatura, serve per arrestare l’eventuale caduta di persone che lavorano su tralicci, su tetti, su opere in demolizione e in lavori analoghi. Essa non deve consentire cadute libere superiori a 1,50 m.
Prima di usare le cinture di sicurezza occorre verificare che:
  le eventuali cinghie siano in perfetto stato.
  Il filo delle cuciture non sia deteriorato.
  Gli anelloni e i moschettoni non siano deformati o lesionati.
  Le corde di aggancio e le funi di trattenuta siano integre.

## Slide 22
Le cinture devono essere conservate pulite, in luogo asciutto e protetto dai raggi del sole, lontane da fonti di calore e da aggressivi chimici. Esse vanno sostituite quando siano state sottoposte a sforzi notevoli, ad esempio nel caso di caduta libera di un operatore. Nell’eventualità dell’uso di mezzi anticaduta,generalmente costituiti da un sistema di bloccaggio scorrevole lungo una guida o lungo una fune, occorre preventivamente verificare:
  il funzionamento del sistema di bloccaggio
  lo stato di conservazione della guida o della fune
Nell’uso si deve verificare l’uso che la funi di trattenuta delle cinture e dei mezzi di protezione anticaduta siano ancorate a parti stabili.
PROTEZIONE CONTRO LA CADUTA