## Slide 1: Chimica e Fisica del Fuoco

## Slide 2: Obiettivo
Divulgare alcuni principi base di prevenzione e lotta agli incendi che trovano una loro utilità nel più generale quadro della informazione sui rischi legati al luogo di lavoro, così come previsto dall’art.21 del D.Lgs. 626/94

## Slide 3: La combustione
è una reazione chimica esotermica
Combustibile
comburente
innesco
Triangolo del fuoco
Combustione di: sostanze solide, liquide, gassose
Esempio:
reazione di combustione del metano CH4:
CH4 + 2O2 CO2 + 2 H2o

## Slide 4: Tipi di ignizione
Tipi di innesco
Le fonti di innesco possono agire in modo diretto o indiretto. Inoltre l’accensione può verificarsi spontaneamente o come risultato di un’azione chimica o catatalica
Sostanze instabili
Sono quelle sostanze che possono decomporsi facilmente (sotto l’azione di modesti stimoli) dando luogo a pericoli di incendio o di esplosione.
Es: perossidi, clorati, nitrati, ecc.

## Slide 5: Tipi di ignizione
IGNIZIONE DIRETTA
L’ignizione diretta ha luogo quando una scintilla, una fiamma o un materiale incandescente viene in contatto con un combustibile in presenza di ossigeno
ATTRITO
L’effetto dell’attrito è la produzione di calore
IGNIZIONE INDIRETTA
Nel caso di incendio all’interno di un edificio, il calore può essere trasportato per convenzione attraverso i vani di intercomunicazione verticale tra i piani (trombe delle scale, vani ascensore e/o montacarichi, condotte dell’aria ecc.)

## Slide 6: Tipi di ignizione
RISCALDAMENTO SPONTANEO (autocombustione)
Il calore necessario per innescare l’incendio può essere fornito dal combustibile stesso. Solitamente questa evenienza è la conseguenza di un lento processo di ossidazione come avviene, ad esempio, nel caso di mucchi di carbone formati in modo improprio

## Slide 7: Dati statistici riguardanti gli incendi avvenuti in Italia e all’estero
Cause degli incendi nelle attività industriali anno 1974

## Slide 8: Definizioni
Temperatura d’infiammabilità: minima T alla quale il combustibile (solido o liquido) emette vapori in quantità sufficiente da formare con l’aria una miscela infiammabile (si accende in presenza di innesco). Es. Pentano, gasolio
Temperatura d’accensione: minima temperatura alla quale un combustibile inizia spontaneamente a bruciare. Es.: riscaldamento recipiente
Limite inferiore e superiore di infiammabilità: concentrazione minima e massima del combustibile nella miscela vapori-area al di sotto ed al di sopra della quale la miscela non può infiammarsi.

## Slide 9: Definizioni
Potere calorifico: quantità di calore prodotta dalla combustione dell’unità di volume della sostanza combustibile
Esplosione: rapida combustione con sviluppo di AP
  deflagrazione
  detonazione
  polveri
Campo di esplodibilità

## Slide 10: Caratteristiche di alcuni liquidi e gas infiammabili

## Slide 11: Parametri della combustione di alcuni combustibili

## Slide 12: Il carico d’incendio
è un indice della quantita di calore sviluppato in
un ipotetico incendio in quell’ambiente
q = carico d’incendio
gi = peso del generico tra gli n combustibili presenti nel locale [Kg]
hi = potere calorifico (superiore) del generico fra gli n combustibili di peso gi [Kcal/Kg]
A = Superficie orizzontale, in m2 , del locale considerato
4400 = potere calorifico del legno
.
La conoscenza di “q” è importante per la determinazione della esistenza al fuoco.
Il carico d’incendio è espresso dalla quantità equivalente di legno per m2, che si ottiene dividendo per 4400 il numero di calorie per unità di superficie orizzontale del locale.

## Slide 13: Esempio
A=50m2
200 Kg carta pot. cal. = 7000 Kcal/Kg
100 Kg legna pot. cal. = 4000 Kcal/Kg
200 Kg propano pot. cal. = 94 MJ/Kg x 238
1000 Kg PVC pot. cal. = 17 MJ/Kg x 238
200*700+100*400+200*22372+1000*4046
q =
4400*50
= 47

## Slide 14: Carico d’incendio e calcolo del carico d’incendio

## Slide 15: Potere calorifico medio /massimo

## Slide 16: Compartimentazione
In funzione del carico di incendio è possibile realizzare degli ambienti con una resistenza al fuoco predefinita, attraverso la realizzazione di elementi strutturali aventi la funzione di impedire la propagazione degli incendi; questi ambienti, con resistenza al fuoco predefinita, prendono il nome di compartimenti.
Per una completa ed efficace compartimentazione i muri tagliafuoco non dovrebbero avere aperture, ovviamente è impossibile, perché in un ambiente di lavoro i vari vani, anche se con destinazione d’uso differente, è necessario che siano comunicanti.
E’ importante pertanto che gli elementi di chiusura abbiano una resistenaz al fuoco non inferiore al muro su cui sono applicati

## Slide 17: La reazione al fuoco
E’ l’attitudine di un elemento esposto al fuoco, a partecipare, per effetto della sua decomposizione, all’incendio.
La reazione al fuoco assume una importanza rilevante nelle costruzioni: materiali di rifinitura, rivestimenti, controsoffitti,tendaggi,…
Attraverso prove di laboratorio vengono assegnate delle classi ai materiali, da 0 a 5, con l’aumentare della loro partecipazione alla combustione (0=materiale non combustibile)

## Slide 18: Fasi dell’incendio

## Slide 19: Effetti dell’incendio

## Slide 20: Prodotti tossici derivanti dalla combustione

## Slide 21: Effetti sull’uomo

## Slide 22: Effetti conseguenti alla carenza di ossigeno
Aria inspirata circa il 79% Azoto
“ il 21% O2
Aria espirata circa 79% Azoto
“ 16 O2
“ 4,1% CO2
“ 0,9% vapore H2O
Concentrazione O2
10% < O2 < 15% Appena cosciente
6% < O2 < 10% Collasso
O2 < 6% Morte per asfissia
Anche la temperatura e l’umidità influiscono molto sulla sopportabilità
Soffocamento legato a inspirazione di sostanze tossiche (es. CO)

## Slide 23: Classificazione dei fuochi
I fuochi considerati in questa trattazione sono quelli che vengono classificati in base alla sostanza combustibile che li genera e che hanno come comburente l’ossigeno dell’aria atmosferica. La classificazione dei fuochi riportata di seguito è quella della Normalizzazione (CEN). Dopo l’emanazione del DM 20.12.1982 tale classificazione, recepita integralmente, è venuta a far parte delle leggi italiane.

## Slide 24: Classificazione dei fuochi
CLASSE A: fuochi di materie solide generalmente di natura organica, la cui combustione normalmente avviene con produzione di braci
CLASSE B: fuochi di liquidi o di solidi che si possono liquefare
CLASSE C: fuochi gas
CLASSE D: fuochi di metalli

## Slide 25: Esempi di materiali attribuiti alle quattro classi di fuoco
Carta legna segatura trucioli stoffa rifiuti cere infiammabili cartoni libri pece carboni bitumi grassi paglia stracci fuliggine
Nafta benzina petrolio Alcool oli pesanti etere solforico glicerina vernici gomme resine fenoli zolfo trementina solidi liquefabili liquidi infiammabili
Metano cloro gas illuminante acetilene propano idrogeno cloruro di metile gas infiammabili
Magnesio potassio fosforo sodio electron (Al-Mg) carburi metalli