## Slide 1: La prevenzione incendi

## Slide 2: La prevenzione incendi
Obiettivi della
prevenzione antincendio
Determinazione del livello
di rischio accettabile
Prevenzione secondaria
Prevenzione primaria
Tutela della incolumità
delle persone
Conservazione dei
beni materiali

## Slide 3: Modalità di azioni
diminuire la probabilità che possa insorgere l’incendio (F)
ridurre, qualora l’incendio si verifichi, i danni che esso produce (M)
PREVENZIONE
PROTEZIONE

## Slide 4: Rappresentazione grafica del rischio
R=F x M R=Rischio F=Frequenza M=Magnitudo
10-1
10-2
10-3
10-4
10-5
10-6
1 2 3 4 5 6
Magnitudo di danni unità arbitrarie
Rb
Ra>Rb
Protezione
Normativa
Prevenzione

## Slide 5: La protezione antincendio
PREVENZIONE
INCENDI
Prevenzione
propriamente detta
Protezione
Protezione
attiva
Protezione
passiva

## Slide 6: La protezione antincendio
Controllo e contenimento della propagazione dell’incendio
Limitazione delle energie prodotte dall’incendio nello spazio e nel tempo

## Slide 7: La protezione attiva
Obiettivo
ridurre ai minimi termini i danni prodotti dagli incendi per mezzo della loro rivelazione efficace e della estinzione rapida nella prima fase del loro sviluppo

## Slide 8: Le misure di attuazione
estintori
rete idrica antincendio
impianti antincendio a funzionamento automatico
sistemi automatici di evacuazione di fumo e calore
sistemi di rilevazione e segnalazione automatica d’incendio
formazione e addestramento di squadre antincendio aziendali

## Slide 9: La protezione passiva: Obiettivi
garantire l’incolumità dei lavoratori
limitare gli effetti nocivi dei prodotti della combustione sui lavoratori
contenere i danni alle strutture, agli impianti, alle materie prime, ai prodotti finiti e altri beni aziendali

## Slide 10: La protezione passiva: Le misure di attuazione
barriere antincendio
  isolamento dell’edificio
  distanze di sicurezza esterne ed interne
  muri tagliafuoco, schermi solidi, schermi idrici
strutture aventi caratteristiche di resistenza al fuoco commisurate ai carichi d’incendio
materiali classificati per la reazione al fuoco
sistemi di ventilazione e rimozione dei prodotti di combustione
sistema di vie d’uscita commisurate al massimo affollamento ipotizzabile dell’ambiente di lavoro e alla pericolosità delle lavorazioni
ottimizzazione del lay-out dei reparti di lavorazione in funzione dei rischi d’incendio

## Slide 11: Minimizzare gli effetti sull’uomo
Prevenzione
Adeguate strutturazioni
Contenimento rischi
impianti a norme
Manutenzioni
Vigilanza aziendale
Riduce la possibilità di accadimento dell’evento

## Slide 12: Minimizzare gli effetti sull’uomo
Riduce l’entità delle conseguenze