## Slide 1: IL RISCHIO DA VIDEOTERMINALE

## Slide 2: Il rischio da videoterminale
Il decreto legislativo 626/94 ha recepito al titolo VI la direttiva particolare 90/270/CEE sui videoterminali. Gli articoli dal 50 al 59, titolo VI, e l’allegato VII del d.lgs. 626/94, così come modificato dal d. lgs. 242/96, dettano in specifico norme per l’uso di attrezzatura munita di videoterminale.

## Slide 3: Campo di applicazione
Le norme di cui al punto precedente non si applicano ai lavoratori addetti:
  ai posti di guida dei veicoli o macchine
  ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto
  ai sistemi informatici destinati in modo prioritario all’utilizzo da parte del pubblico
  ai sistemi denominati portatili qualora non siano oggetto di utilizzo prolungato in un posto di lavoro
  alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte le attrezzature munite di un piccolo dispositivo di visione dati o misure, necessario all’uso diretto dell’apparecchio
  alle macchine di videoscrittura senza schermo separato

## Slide 4: Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro deve effettuare la valutazione del rischio secondo quanto stabilito all’art. 4, comma 1. In particolare analizza i luoghi di lavoro ed i rischi connessi:
  la vista e gli occhi
  la postura e l’affaticamento fisico e mentale (stress)
  le condizioni ergonomiche e di igiene ambientale

## Slide 5: Rischi per la vista e per gli occhi
Si tratta generalmente di disturbi reversibili dovuti ad un eccesso di fatica a carico dell’apparato visivo (ASTENOPIA) I sintomi principali possono essere:
  bruciore
  lacrimazione
  sensazione di oggetti estranei nell’occhio
  fastidio alla luce
  pesantezza

## Slide 6: Le cause
Le cause dei disturbi prima menzionati possono essere molteplici e legati fondamentalmente a:
  cattiva illuminazione
  difetti visivi dell’operatore
  distanza errata dallo schermo
  condizioni ambientali sfavorevoli

## Slide 7: Cattiva illuminazione
Così come indicato nell’allegato VII del d. dlgs. 626/94 e successive modifiche ed interpretazioni, i posti di lavoro devono essere individuati in modo che le fonti luminose (finestre, aperture varie, pareti trasparenti o traslucide, attrezzature e pareti di colore chiaro= non producano riflessi sullo schermo.

## Slide 8: I rimedi
Le finestre devono essere munite di dispositivi di copertura regolabile che permettano di attenuare la luce diurna che illumina il posto di lavoro.
L’illuminazione generale e quella specifica (lampade), devono garantire un’illuminazione sufficiente ed un contrasto appropriato tra lo schermo e l’ambiente.
Devono essere evitati riflessi ed abbagliamenti sullo schermo e su altre attrezzature strutturando l’arredamento del locale e del posto di lavoro in funzione delle fonti di luce artificiale e delle loro caratteristiche tecniche.

## Slide 9: Difetti visivi dell’operatore
I diffusi difetti visivi quali ad esempio la presbiopia, miopia, ipermetropia, ecc., possono contribuire, se mal corretti, a creare un eccesso di fatica dell’apparato visivo (astenopia). I difetti della vista pur non essendo riconducibili all’uso dei videoterminali, vanno adeguatamente corretti.

## Slide 10: Distanza errata dallo schermo
Una posizione troppo ravvicinata degli occhi allo schermo sollecita fortemente i muscoli oculari, per la messa a fuoco dell’immagine. Pertanto quanto piu’ vicina e prolungata è la permanenza davanti ad un videoterminale maggire sarà la sollecitazione muscolare e di conseguenza i fastidi.

## Slide 11: Condizioni ambientali sfavorevoli
Alcuni fattori ambientali possono causare o aggravare disturbi a carico dell’apparato visivo. Ad esempio: l’inquinamento dell’aria interna al locale dovuta al cattivo funzionamento dell’impianto di condizionamento, presenza di fumatori, presenza di agenti chimici o fisici (eccesso di fotocopiatrici in ambienti poco areati, rivestimenti e/o arredi tossici, ecc.), secchezza dell’aria.

## Slide 12: Rischi connessi alla postura
Si tratta di disturbi muscolo-scheletrici che provocano dolore piu’ o meno acuto, senso di peso, fastidi al collo , alla schiena, alle spalle ed alle mani.

## Slide 13: Le cause
Le cause dei disturbi prima citati possono essere molteplici e tra queste vi sono:
  posizioni di lavoro non idonee a causa della inadeguatezza degli elementi di arredo che non permettono una postura corretta
  permanenza eccessiva davanti ad un videoterminale anche se in possesso di una postazione adeguata ed ergonomica
NO
NO

## Slide 14: L’affaticamento fisico e mentale
Si tratta di disturbi che si possono determinare quando le capacità di una persona non sono adeguate rispetto al livello della richiesta lavorativa (DOSSIER AMBIENTE-associazione ambiente e lavoro). Questi disturbi possono dar luogo a dolore di testa, irritabilità, ansia, insonnia e depressione.

## Slide 15: Le cause
Anche in questo caso molte sono le cause che possono dar luogo ai disturbi derivati da stress:
  Conflitto uomo-macchina: Quando la macchina è difficile da usare, paura di perdere dati, ecc.
  Carico di lavoro: troppo alto o troppo basso, monotonia e ripetitività, assenza di responsabilità o eccessiva responsabilità
  Rapporti di lavoro: conflittuali o inesistenti
  Fattori ambientali:quando l’ambiente di lavoro è angusto, rumoroso o disordinato, ecc.

## Slide 16: Condizioni ergonomiche ed ambientali
Il punto 1 dell’allegato VII del d.dlgs. 626/94 e successive modifiche ed interpretazioni, indica le prescrizioni minime per le attrezzature munite di videoterminale, ed in particolare per il sedile di lavoro, il piano di lavoro, la tastiera e lo schermo

## Slide 17: Il sedile di lavoro
Il sedile di lavoro deve essere stabile, permettere all’utilizzatore una certa libertà di movimento ed una posizione comoda e regolabile in altezza e inclinazione. (allegato VII del d.dlgs. 626/94) Per realizzare tutto ciò è opportuno che il sedile abbia:
  basamento anti ribaltabile a 5 razze
  altezza regolabile
  facile accessibilità da seduti ai dispositivi di regolazione
  schienale sufficientemente alto e regolabile tanto in altezza che in inclinazione
  adeguato supporto lombare, imbottitura semirigida e rivestimento traspirante

## Slide 18: Il piano di lavoro
Il piano di lavoro deve avere una superficie poco riflettente, avere dimensioni sufficienti e permettere una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e dei materiali necessari. E’ necessario uno spazio sufficiente che permetta ai lavoratori una posizione comoda. (allegato VII del d.dlgs. 626/94)
NO

## Slide 19: Il piano di lavoro - 2
Per realizzare quanto detto in precedenza è opportuno che il tavolo abbia:
  superficie opaca, chiara ma non bianca
  altezza di circa 72 cm, se fissa; se mobile deve permettere una escursione pari a questo livello
  spazio sottostante sufficiente a tenere le gambe semidistese e con la possibilità di inserire il sedile
  larghezza adeguata al tipo di lavoro, ma che comunque permetta una corretta distanza visiva e un supporto per gli avambracci

## Slide 20: Il pano di lavoro - 3
MONITOR
TASTIERA
50 -70 cm
15 - 20 cm

## Slide 21: Lo schermo
I caratteri sullo schermo devono avere una buona definizione e forma chiara, grandezza sufficiente e vi deve essere uno spazio adeguato tra i caratteri e le linee. L’immagine sullo schermo deve essere stabile; esente da sfarfallio e da altre forme di instabilità. La brillantezza e/o il contrasto tra i caratteri e lo sfondo dello schermo devono essere facilmente regolabili da parte dell’operatore del videoterminale e facilmente adattabili alle condizioni ambientali.

## Slide 22: Lo schermo - 2
Lo schermo deve essere orientabile ed inclinabile liberamente per adeguarsi alle esigenze dell’utente. E’ possibile utilizzare un sostegno separato per lo schermo o un piano regolabile. Lo schermo non deve avere riflessi o riverberi che possano causare disturbo all’utilizzatore.

## Slide 23: Strumenti ed accessori
Il lavoro a videoterminale può essere reso piu’ confortevole grazie ad idonei accessori:
  Porta documenti - utile per chi deve battere testi o inserire dati in documenti di grandi dimensioni. Deve essere stabile ed orientabile
  Stampanti - le stampanti devono essere poco rumorose e vanno poste preferibilmente su supporti indipendenti. Le stampanti rumorose o sottoposte ad alti carichi di lavoro (stampanti di rete condivise) vanno ubicate in locali isolati.

## Slide 24: Strumenti ed accessori - 2
Altri accessori utili sono:
  Supporto per monitor - deve permetterne l’orientamento e garantirne la stabilità
  Lampade - devono permettere una illuminazione diffusa, che non provochi né abbagliamenti, né riflessi fastidiosi e quindi dannosi
  Poggiapiedi - può essere messo a disposizione in particolare per le persone di piccola statura, così come suggerito dall’allegato VII al d.dlgs. 626/94

## Slide 25: La sorveglianza sanitaria
L’operatore di videoterminale deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria di cui all’art. 16 e 55 del d.dlgs. 626/94. Per operatore si intende colui “che utilizza una attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico ed abituale, per almeno 4 ore consecutive giornaliere, dedotte le interruzioni di cui all’art. 54, per tutta la settimana lavorativa” . (art.51, comma C, del d.dlgs 626/94)

## Slide 26: La sorveglianza sanitaria - 2
E’ opportuno sottoporre a visita medica preventiva i lavoratori, prima di essere addetti all’attività di videoterminalista, per evidenziare eventuali malformazioni strutturali ed ancora si raccomanda un esame degli occhi e della vista effettuati da personale medico competente. (art. 55 del d.dlgs. 626/94)

## Slide 27: La sorveglianza sanitaria - 3
In base agli accertamenti prima descritti i lavoratori possono risultare:
  idonei con o senza prescrizioni
  non idonei
    Per i lavoratori idonei con prescrizioni e per quelli di età superiore ai 45 anni, andranno previste visite di controllo con periodicità almeno biennale.