## Slide 1
La sicurezza elettrica nelle
aree di manutenzione

## Slide 2
Panorama normativo

## Slide 3
Legislazione Italiana in materia di sicurezza ed igiene del lavoro
COSTITUZIONE
artt. 35-41
CODICE PENALE
artt. 437,451,ecc.
CODICE CIVILE
art. 2087
D.P.R. 547/55
D.P.R. 303/56
L. 300/70
L. 186/68
L. 813/894
D.P.R. 727/82
L. 833/78
L. 791/77
D.Lgs 115/95
D.Lgs 626/94
D.Lgs 227/91
L.46/90
D.P.R. 224/89
UNI
CEI
IMQ
Ex
ATTUAZIONE
DIRETTIVE CEE

## Slide 4
Riflessi del Decreto Legislativo 19 Settembre 1994,
N° 626 nel settore elettrico
Il Decreto Legislativo 626/94, pone grande rilevanza alla formazione, informazione, istruzione ed addestramento dei lavoratori.
E’ una normativa che attesta l’evoluzione della prescrizione di misure “a prova di errore”, che ha ispirato il DPR 547 e sue integrazioni ed attuazioni, a misure “a prova di professionalità”, fatta salva la prevenzione, intesa come attuazione di tutto ciò che è prevedibile e prevenibile.
Nel settore elettrotecnico però, esso non introduce sostanziali novità concettuali, rispetto alle prescrizioni già attuate dalla normativa tecnica.
La sua rilevanza consiste nel generalizzare ed attribuire valore di legge a norme che avevano valore di regolamento.
In particolare in ben 8 articoli viene ribadito il precetto della istruzione, informazione e formazione dei lavoratori, in sintonia con la normativa CEI.
La normativa CEI prescrive, infatti, la formazione degli operatori da qualificare (persona addestrata) e, quindi, autorizzata ad accedere agli impianti elettrici (per le manovre, le regolazioni, gli interventi manutentivi) e dalle relative apparecchiature, negli ambienti ove sono installati, in presenza di protezioni parziali.

## Slide 5: La normativa CEI definisce:
Personale autorizzato, il personale al quale sono affidati l’esercizio e/o la manutenzione dell’impianto elettrico.
Persona addestrata, la persona avente conoscenze tecniche o esperienza (persona istruita) o che ha ricevuto istruzioni specifiche sufficienti per permetterle di prevenire i pericoli dell’elettricità, in relazione a determinate operazioni condotte in condizioni specificate (persona avvertita).
  Il termine addestrato è pertanto un attributo relativo:
    - al tipo di operazione
    - al tipo di impianto sul quale, o in vicinanza del quale, si deve operare
    - alle condizioni ambientali, contingenti e di supervisione da parte del personale più preparato

## Slide 6
Normativa CEI
Fra le più significative vi sono, ad esempio:
  La norma CEI 11-27 "Esecuzione dei lavori su impianti elettrici a tensione nominale< 1000 V in c.a. ~1500 V in c.c. (v. art. 2.3.02 "Informativa agli addetti ai lavori" - v anche 3.2.01 g.)
  La Norma CEI 11-1 "Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. Norme generali" (v. Artt. 7.1.02; 7.1.06; 7.1.08)
  La Norma CEI 17-13 "Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT)
  La Norma CEI 64-8 dalla quale sono tratte le definizioni sopra riportate (v.Art. 29.1).
Una normativa giuridicamente attualizzata dal D. Lgs. 626/94

## Slide 7: Principali elementi degli obiettivi di sicurezza del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione
Requisiti generali:
  le caratteristiche essenziali del materiale elettrico, la cui conoscenza ed osservanza sono indispensabili per un impiego conforme alla destinazione ed esente da pericolo, sono indicate sul materiale elettrico stesso oppure, qualora ciò non sia possibile, su una scheda che l'accompagna.
  il marchio di fabbrica o il marchio commerciale sono apposti distintamente sul materiale elettrico oppure, se ciò non è possibile,sull'imballaggio.
  il materiale elettrico e le sue parti costituite sono costruiti in modo da poter essere collegati in maniera sicura ed adeguata.
  il materiale elettrico è progettato e fabbricato in modo da assicurare la protezione dai pericoli successivi, sempreché esso sia adoperato in conformità della sua destinazione e osservando le norme di manutenzione

## Slide 8: Norma CEI
I1 DPR 547 pur essendo alquanto vecchio ed in più punti superato dalle norme CEI, che ne rappresentano la naturale evoluzione, costituisce il primo punto di riferimento circa l'organizzazione della sicurezza e affidabilità degli impianti elettrici in ambienti dove operano lavoratori subordinati o ad essi equiparati. Tale Decreto costituiva, prima della legge 46/90, l'unico mezzo operativo di tipo preventivo a disposizione dei pubblici ufficiali incaricati dei controlli per comminare ammende.La legge 186 è costituita da soli due articoli:
Art.1 - Tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere realizzati e costruiti a "regola d'arte".
Art.2 - I materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del CEI si considerano costruiti a “regola d'arte". Come si può rilevare dal testo di legge riportato tale disposizione costituisce un'enunciazione di principio, ma non prevede un'azione di controllo preventivo ne alcun tipo di sanzioni conseguenti.

## Slide 9: Norma CEI (segue)
La legge 791 del 1977 costituisce l'attuazione della direttiva comunitaria CEE 77/23 riguardante le garanzie di sicurezza che il materiale elettrico deve possedere per la libera circolazione in Europa, al fine di incrementare l'interscambio commerciale. I principi generali attinenti la sicurezza sono indicati nell'allegato alla legge suddetta che comunque fa riferimento alle Norme Nazionali e Comunitarie, di cui il CEI è il rappresentante riconosciuto in ambito comunitario per l'Italia, come stabilito dalla CM n°5591/684.

## Slide 10: Principali elementi degli obiettivi di sicurezza del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione
Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico. In conformità ai requisiti generali, sono previste misure di carattere tecnico affinché:
  le persone e gli animali domestici siano adeguatamente protetti dal pericolo di ferite o altri danni che possano derivare da contatti diretti o indiretti
  non possano prodursi sovratemperature, archi elettrici o radiazioni che possano causare un pericolo
  le persone, gli animali domestici e gli oggetti siano adeguatamente protetti dai pericoli di natura non elettrica che, come insegna l'esperienza, possano derivare dal materiale elettrico
  l'isolamento sia proporzionato alle sollecitazioni previste

## Slide 11: Principali elementi degli obiettivi di sicurezza del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione
Protezione dai pericoli dovuti all'influenza di fattori esterni sul materiale elettrico. In conformità dei requisiti generali, sono previste misure di ordine tecnico affinché il materiale elettrico:
  presenti le caratteristiche meccaniche richieste in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti
  sia resistente a fenomeni di natura non meccanica nelle condizioni ambientali previste, in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti
  nelle condizioni di sovraccarico previste, non causi pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti

## Slide 12: PRINCIPI E DEFINIZIONI PRINCIPALI

## Slide 13: Fattori basilari per la sicurezza degli impianti elettrici
Equipotenzialità e coordinamento delle protezioni per l'interruzione dei circuiti guasti: a protezione dai contatti indiretti.
Qualità dei materiali, risultante da marchi o certificazioni: a garanzia della affidabilità dei componenti.
Adeguata protezione delle parti attive, isolamento, gradi di protezione, distanze, barriere: a protezione dei contatti diretti.

## Slide 14: Fattori basilari per la sicurezza degli impianti elettrici
Personale addestrato
Conservazione dello stato di efficienza: da attuare prevedendo la manutenibilità e predisponendo piani di manutenzione preventiva programmata.
Verifiche iniziali e periodiche: per accertare la esecuzione a regola d'arte ed il suo mantenimento

## Slide 15: Norma CEI 64/8 III ed. 992
Parte attiva: "conduttore o parte conduttrice in tensione nel servizio ordinario compreso il conduttore di neutro
Massa: "parte conduttrice di un componente elettrico che può essere toccata e che non è in tensione in condizioni ordinarie ma che può andare in tensione in condizioni di guasto”
Massa estranea: "parte conduttrice non facente parte dell'impianto elettrico in grado di introdurre un potenziale, generalmente il potenziale di terra”
Contatto diretto: "contatto di persone con parti attive”
Contatto indiretto: "contatto di persone con una massa in tensione per un guasto”

## Slide 16: Norma CEI 64/8 III ed. 992
Parti simultaneamente accessibili: conduttori o parti conduttrici che possono essere toccati simultaneamente da una persona.
  Nota - Parti simultaneamente accessibili possono essere
    - parti attive,
    - masse,
    - masse estranee,
    - conduttori di protezione,
    - collettori di terra,
    - pavimenti e pareti non isolanti

## Slide 17: Norma CEI 64/8 III ed. 992
Persona addestrata
  Nella pubblicazione IEC 364 viene definita come persona istruita una persona avente sufficienti conoscenze tecniche o sufficiente esperienza per permetterle di prevenire i pericoli che può presentare l'elettricità e come persona avvertita una persona adeguatamente informata od avvisata da persone istruite, per permetterle di prevenire i pericoli che può presentare l'elettricità

## Slide 18: Norma CEI 64/8 III ed. 992
Persona addestrata
  Persona avente conoscenze tecniche o esperienza (persona istruita), o che ha ricevuto istruzioni specifiche sufficienti per permetterle di prevenire i pericoli dell'elettricità, in relazione a determinate operazioni condotte in condizioni specificate (persona avvertita). I1 termine addestrato è pertanto un attributo relativo:
        al tipo di operazione
        al tipo di impianto sul quale, 0 in vicinanza del quale, si deve operare
        alle condizioni ambientali, contingenti e di supervisione da parte di personale più preparato

## Slide 19: Norma CEI 64/8 III ed. 992
Impianto elettrico
  Insieme di componenti elettrici elettricamente associati al fine di soddisfare a scopi specifici e aventi caratteristiche coordinate. Fanno parte dell'impianto elettrico tutti i componenti elettrici non alimentati tramite prese a spina; fanno parte dell'impianto elettrico anche gli apparecchi utilizzatori fissi alimentati tramite prese a spina destinate unicamente alla loro alimentazione.

## Slide 20: Contatto diretto
I contatto diretto avviene tutte le volte che si tocca una parte metallica attiva di un circuito elettrico in tensione (conduttore di fase o di neutro)

## Slide 21: Contatto indiretto
I1 contatto indiretto avviene tutte le volte che si tocca una parte metallica di un apparecchio utilizzatore (struttura metallica, quadro elettrico) in difetto di isolamento; vale a dire che in condizioni di normale funzionamento la parte metallica (massa) non risulta in tensione, ma per un guasto interno una parte attiva del circuito può mettere in tensione l'involucro dell'apparecchio utilizzatore
1
2
4
3
1
corrente assorbita
dalla rete
4
corrente che
attraversa
il corpo
3
corrente dispersa
dall’impianto a terra
2
corrente di
ritorno sulla
rete